| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | Κρανίδι, 11-03-2020 Τ.Ε.: 10 |
| --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ”

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφει την προμήθεια από ιδιώτη, που νομιμοποιείται για την εκτέλεση της σύμβασης αυτής και αφορά  την προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού για τη  Δ.Ε. Κρανιδίου .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Οι ζητούμενοι λαμπτήρες δημοτικού φωτισμού είναι με cpv: 315000000- Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες.

Οι λαμπτήρες θα είναι πλήρως συμβατοί με τα φωτιστικά σώματα, όπου θα τοποθετηθούν. Οι λαμπτήρες θα τοποθετηθούν από το προσωπικό του Δήμου ή συνεργάτες του ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα υλικά πρέπει να είναι καινούρια, πρώτης εμπορικής χρήσης, χωρίς ελαττώματα, με τη σήμανση CE ή ισοδύναμου. Επίσης, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συσκευασία των υλικών, ώστε τα υλικά να φθάσουν άθικτα.

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| --- |
| Απόδοση | 110 lm/w |
| Τάση λειτουργίας | 180-265 Vac |
| Συντελεστής συνημιτόνου | >0,9 |
| Στεγανότητα | IP44 |
| Αντοχή κρούσης | - |
| Τύπος LED | SMD |
| Ενεργειακή κλάσση | A+ |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 έως +40 °C |
| Φωτομετρικά αρχεία | - |
| Εγγύηση | 3 χρόνια |
| Μόνωση | - |
| Διάμετρος βάσης | E27 |
| Διάρκεια ζωής | 25000 ώρες |

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |
| --- |
| Δέσμη φωτός | 200 μοίρες |
| CRI | >80 |
| Κατανομή | - |

Ισχύουν οι ελληνικοί κανονισμοί, οι ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές (EN 12464-1&2, ΕΛΟΤ: HD384, ΤΟ 1501-05-07-02-00:2009), όπως ισχύουν σήμερα και όλες οι πρότυπες προδιαγραφές, κανονισμοί και πρότυπα (εθνικές ή κοινοτικές) σχετικές με το αντικείμενο της παρούσας.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΠΛΗΡΩΜΗ

Η τιμολόγηση των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια την ημέρα παραγγελίας ή τη συμφωνηθείσα τιμή κατά τη σύμβαση, με σχετική μνεία το αν περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα μεταφοράς, οι δαπάνες: στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς κρατήσεις κ.λπ., μισθών, ημερομισθίων, ασφαλίσεων, υπερωριών για το προσωπικό του αναδόχου, ασφάλισης (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού, κ.λπ.), συσκευασίας των υλικών, η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας (τήρησης κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, πτυχίων, διπλωμάτων, αδειών που τυχόν απαιτούνται), τήρηση των διατάξεων, νόμων, κανονισμών, προδιαγραφών εθνικών και κοινοτικών, όπως ισχύουν σήμερα, κάθε δαπάνη, ακόμα και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της παρούσας.

Ο ανάδοχος θα υποβάλει τιμολόγιο για τον εξοπλισμό του προμήθευσε στον Δήμο. Η οριστική παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον Εργοδότη.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προϋπολογίζεται ότι για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, δε θα ξεπεραστεί το ποσό των 10.000,00€ (δέκα χιλιάδες ευρώ) με Φ.Π.Α. για το έτος 2020 και θα καλυφθεί από πιστώσεις στον Κ.Π. 20-6662.001 του προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ του ίδιου έτους  με περιγραφή: Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού.

| ΣΥΝΤΑΞΗ 11-03-2020 |  | ΘΕΩΡΗΣΗ 11-03-2020 Η προϊσταμένη |
| --- | --- | --- |
| Αντωνιάδου Δέσποινα Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |  | Σουσάνα Καρανικόλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΦΑΚΕΛΟΣ Τ.Υ./ ΛΙΣΤΑ ΤΕ- ΜΕΛΕΤΩΝ