| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |  | Κρανίδι, 11-03-2020 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Τ.Ε.: 12 ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ”

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται με σκοπό την  προμήθεια τεσσάρων (4) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δημαρχείου, του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, του γραφείου κίνησης και των γραφείων της Κοινότητας Ερμιόνης.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της προμήθειας είναι η εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω γραφείων και η εξυπηρέτηση των δημοτών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης  είναι:

Η προμήθεια τεσσάρων (4) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χαρακτηριστικά

Εγγύηση: 2 Έτη
Τεχνολογία Εκτύπωσης: Laser
Συνιστώμενη Χρήση: Για μεσαίες ομάδες εργασίας
Τύπος Εκτύπωσης: Μονόχρωμη
Ταχύτητα 1ης Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης: Σε μόλις 6,4 δευτ.
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης: Έως 40 σελ./λεπτό
Ανάλυση Εκτύπωσης: 1,200 dpi
Εκτύπωση Διπλής Όψης: Αυτόματη
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών: Έως 50.000 σελίδες
Προτεινόμενος Μηνιαίος Κύκλος: 2.000 σελίδες
Τροφοδοσία Χαρτιού: 250 φύλλα Α4 & bypass 50 φύλλων /δύο προαιρετικές τροφοδοσίες χαρτιού.

Μέγιστο Μέγεθος Χαρτιού: A4
Βάρος Χαρτιού: 60–220 g/m2
Ανάλυση Σαρωτή: 600dpi x 600dpi
Σάρωση Διπλής Όψης: Ναι, με ένα πέρασμα /έγχρωμες σαρώσεις
LCD Οθόνη: Ναι
Φαξ: Ναι
Λειτουργία Fax: ITU-T Super G3, 33.6 kbps, Αποστολή σε λιγότερο από 3 δευτ.
Ενσωματωμένη Μνήμη: 512 MB
Σύνδεση USB: Ναι
WiFi: Όχι
Ethernet: Ναι
Card Reader: Ναι
Παράλληλη Θύρα: Όχι
Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα: All current Windows operating systems, MAC OS X Version 10.5 or higher, Unix, Linux as well as other operating systems on request
Βάρος: 19 kg
Διαστάσεις: 417 x 412 x 437 mm

Εγγύηση για Drum/Developer unit: 3 Χρόνια ή 100,000 αντίγραφα

Toner: TK-1170  7200pages

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα μηχανήματα στους χώρους που θα υποδειχθούν από το Δήμο, να τα εγκαταστήσει, να τα συνδέσει με το δίκτυο και να εκπαιδεύσει το προσωπικό.

ΓΕΝΙΚΑ

Ισχύουν  όλες οι πρότυπες προδιαγραφές (εθνικές και κοινοτικές), κανονισμοί και πρότυπα σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας.

Τυχόν απόκλιση των υλικών από τις προβλεπόμενες προδιαγραφές συνεπάγεται την απόρριψή του.

Οποιαδήποτε εργασία νοείται πλήρης, ολοκληρωμένη και περιλαμβάνει κάθε κύριο ή βοηθητικό μηχάνημα, εργαλείο, όργανο, εξάρτημα, μικροϋλικό κ.λπ. που απαιτείται για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία, έστω και αν αυτό δεν κατονομάζεται ρητά.

Θα πρέπει να εφαρμόζονται οι γενικές και ειδικές οδηγίες των κατασκευαστών των μηχανημάτων, λογισμικών κ.λπ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Περιγραφή υλικού | Μον.μετρ. | Τιμή μον. | Ποσότητα | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πολυμηχάνημα με ταχύτητα εκτύπωσης 40 σελίδες ανά λεπτό, και επαγγελματικές έγχρωμες σαρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ταυτόχρονης σάρωσης και των δύο πλευρών εγγράφων, | Τεμ. | 365,00 € | 4 | 1.460,00 € |
| Μερικό σύνολο | 24% | 350,40 € |
| Γενικό σύνολο | 1.810,40 € |

Η προμήθεια των υλικών είναι με cpvs: 30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ

Στις τιμές μονάδας των εργασιών περιλαμβάνονται οι παρακάτω δαπάνες:

Η προμήθεια των υλικών.

Η φορτοεκφόρτωση των υλικών, στα νέα  γραφεία του Δήμου Ερμιονίδας .

Η διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού, μέσων για την εγκατάσταση των απαιτούμενων προγραμμάτων.

Κάθε δαπάνη, ακόμα και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας και της εγκατάστασης αυτών .

Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισμό από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν.

Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού, κ.λπ.)

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον προμηθευτή.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Ο προμηθευτής   θα υποβάλει τιμολόγιο-δ.αποστολής  για τον εξοπλισμό, που προμήθευσε στο Δήμο.

Η οριστική παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Προϋπολογίζεται ότι για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ”, δε θα ξεπεραστεί το ποσό των 1.810,40€ (χίλια οχτακόσια δέκα ευρώ και σαράντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από πιστώσεις στον Κ.Α.: 10-7131.000 με τίτλο: Προμήθεια παγίων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου Ερμιονίδας .

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 11-03-2020 |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 11-03-2020 Η προϊσταμένη |
| --- | --- | --- |
| Αντωνιάδου Δέσποινα Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |  | Σουσάνα Καρανικόλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Τ.Υ./ ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΕ- ΜΕΛΕΤΩΝ