| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | Κρανίδι, 05-08-2020 Τ.Ε.: 076 |
| --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

“ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται με σκοπό την επισκευή – συντήρηση των τσιμεντοστρωμένων δρόμων σε όλη την έκταση του Δήμου Ερμιονίδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών όπως χαλίκι, άμμο, τσιμέντο,    κ.α. για τις συντηρήσεις και τις επισκευές των τσιμεντοστρωμένων δρόμων σε όλο το Δήμο Ερμιονίδας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αδρανή υλικά

Τα αδρανή υλικά που διατίθενται και χρησιμοποιούνται στις κατασκευές πρέπει να φέρουν την

σήμανση CE σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 386/20-03-2007),να είναι σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 02-07-01-00 και 05-03-03-00 και ανάλογα με την χρήση τους να ακολουθούνται τα αντίστοιχα σε ισχύ εναρμoνισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2008 (αδρανή για σκυροδέματα),

ΕΛΟΤ 408 (Θραυστά αδρανή για συνήθη σκυροδέματα)

ΕΛΟΤ ΕΝ 13139:2002 (αδρανή για κονιάμ

ΕΛΟΤ ΕΝ 13055-1:2002 (ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα).

ΕΛΟΤ ΕΝ 13242(Αδρανή χωρίς ή με συνδετικά υλικά για βάσεις και υποβάσεις .

Άμμος κονιαμάτων

 Θραυστή ή συλλεκτή διαβαθισμένη 0/7

 Χονδρόκοκκη 0/5,

 Μεσόκοκκη 0/3,

 Λεπτόκοκκη 0/1,

Η άμμος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις :

• Η επιλογή της άμμου (φυσική, ποταμίσια ή ορυκτή) θα είναι κατά περίπτωση, έπειτα από επιλογή της

υπηρεσίας, ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα χρησιμοποιηθεί και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

• Η άμμος που χρησιμοποιείται για την παρασκευή κονιαμάτων

καθώς από τη διαβάθμιση της εξαρτάται η ποιότητα και η εμφάνιση του κονιάματος.

Ισχύουν οι γενικοί κανόνες για την κοκκομετρική διαβάθμιση, σύμφωνα με τους οποίους η κοκκομετρική γραμμή πρέπει να είναι συνεχής, δηλαδή η άμμος να περιέχει όλα τα μεγέθη των κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις ιδανικές κοκκομετρικές καμπύλες (FULLER EMPA κ.τ.λ).

Γενικά στα κονιάματα λιθοδομών ή πλακοστρώσεων κ.τ.λ. όπου το πάχος του κονιάματος είναι μεγαλύτερο από 15 mm χρησιμοποιείται χονδρόκοκκη άμμος (0/7).

Στην περίπτωση πάχους του αρμού ή της στρώσης 8 mm - 15 mm χρησιμοποιείται μεσόκοκκη άμμος (0/3).

Στην περίπτωση πάχους μικρότερου από 8 mm η άμμος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη (0/1).

• Η άμμος πρέπει να είναι απαλλαγμένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, τάλκη,

μαρμαρυγία κτλ.

Οι αντίστοιχες μέγιστες ανεκτές - κατά βάρος - περιεκτικότητες είναι : 4% για την άργιλο, 1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και τον μαρμαρυγία. Ειδικότερα η αναλογία αργιλικών στοιχείων (ικανών να δημιουργήσουν λάσπη), των οποίων οι κόκκοι είναι μικρότεροι των 0,02 mm, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% σε βάρος για κοκκομετρική σύνθεση 0/7 και το 4% σε βάρος για κοκκομετρική σύνθεση 0/3.

• Η άμμος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 20% κόκκους διάστασης ίσης ή μικρότερης των 0,2 mm.

Τα πρότυπα που ισχύουν για τα αδρανή κονιαμάτων είναι τα ακόλουθα :

ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 : 2002 2 Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα

ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 : 2002 3 Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων

ΕΝ 933 4 Δοκιμές μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων

ΕΛΟΤ ΕΝ 1097 5 Δοκιμές αντοχής έναντι θερμικών και καιρικών μεταβολών

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367 6 Δειγματοληψία για έλεγχο γενικών ιδιοτήτων

Η άμμος, κατά την αποθήκευσή της πρέπει να προστατεύεται από διάφορες ουσίες, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν τη ρύπανσή της.

Τσιμέντο γκρι

Το τσιμέντο θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000 καθώς και τις απαιτήσεις που

προδιαγράφονται στο "Περί κανονισμού τσιμέντου για έργα από σκυρόδεμα" διαφορετικά θα ισχύει το DIN1164.

Τσιμέντο με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται με

σφίξιμο στο χέρι), ακατάλληλο ή μη σύμφωνο προς το DIN1164, θα απομακρύνεται από το εργοτάξιο και δε θα γίνεται αποδεκτό. Το τσιμέντο πρέπει να είναι καθαρό, βραδύπηκτο, πρόσφατης παραγωγής, άριστης ποιότητας, δε θα πρέπει να έχει οξείδιο του μαγνησίου περσσότερο του 2%.

Θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή οπλισμένου σκυρ/τος και για την κατασκευή οικοδομικών έργων, θα είναι ανθεκτικό στα θειϊκά άλατα, με χαμηλή θερμότητα ενυδάτωσης, χρώματος φαιού και σταθερή αντοχή. Το τσιμέντο θα είναι χρώματος γκρι.

Στο γκρι τσιμέντο σύμφωνα με το ΕΝ 197-1:2000 η αντοχή σε θλίψη στις 28 ημέρες θα πρέπει να είναι 6 από 32,5 N/mm2 έως 52,5 N/mm2 .

Ασβέστης πολτός

Ο ασβέστης θα ακολουθεί τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1:2001 και ΕΛΟΤ ΕΝ 459-2:2002. Ο

ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εμπόριο, με περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου μαζί με οξείδιο του μαγνησίου μεγαλύτερη του 95%. Ο πολτός που προέρχεται από το σβήσιμο του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόμβους ή στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς μορφής ασβέστη. Περιεκτικότητα σε νερό ≤70% και ≥45%. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πολτού ασβέστη που έχει μετατραπεί σε ανθρακικό ασβέστιο. Εάν χρησιμοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, αυτή πρέπει να περνάει εξ’ ολοκλήρου από κόσκινο οπής 0,25 χιλ. και να έχει ομοιόμορφο χρώμα.

Ο πολτός του ασβέστη πρέπει να είναι καλά σβησμένος και ωριμασμένος (τουλάχιστον επί 16 ώρες) στις εγκαταστάσεις του παραγωγού ή του προμηθευτή, σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα και το ΕΝ 459.

Πρόχυτα κράσπεδα

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα σύμφωνα με την προδιαγραφή :ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-05-02-01-00:2009

Ισχύουν:

 η Ε.ΤΕ.Π 05-02-01-00 έκδοση 1η 27/12/2005 ,

 η υπ’ αριθμ. 12394/406 Κ.Υ.Α των υπουργών Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και Δημοσίων

Έργων στην οποία αναφέρεται η συμμόρφωση με:

α) το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1340:2003 (ΕΝ 1340:2003,

EN1340:2003/AC:2006) “κράσπεδα από σκυρόδεμα-απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής΄’’, όπως

τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά ή

β) με Ευρωπαϊκή Τεχνική έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 6 του

Π.O 334/1994 και υποχρεωτικά να φέρουν τη σήμανση CE , σύμφωνα με το παράρτημα ΖΑ του ως άνω

προτύπου ή αντίστοιχα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις και επιπροσθέτως

Θα είναι από προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος κατηγορίας τουλάχιστον C 16/20 και ευθύγραμμα.

Η άνω επιφάνεια και η φαινόμενη κατακόρυφη των κρασπέδων θα είναι λεία, τελείως επίπεδη και ομαλή, χωρίς ρωγμές, κοιλώματα και στρεβλώσεις.

Οι ακμές των κρασπέδων θα είναι απόλυτα ευθύγραμμες και οι γωνίες απόλυτα ακριβείας, με

μέγιστο όριο δυνατής απόκλισης +1 έως -1%.

Ισχύουν οι ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ, ΠΕΤΕΠ) και όλες οι πρότυπες προδιαγραφές (εθνικές και κοινοτικές), κανονισμοί και πρότυπα σχετικά με το αντικείμενο της παρούσα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | cpvs | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ (ΣΑΚΙ-36lit /περίπου 33Kg) | 14212000-0 | Τεμ. | 4,00 € |
| 2 | ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ | 14212000-0 | m3 | 22,00 € |
| 3 | ΑΜΜΟΣ ΨΗΦΙΔΑ | 14212000-0 | m3 | 22,00 € |
| 4 | ΤΣΙΜΕΝΤO-ΣΑΚΙ 25Kg | 44111200-3 | τεμ. | 4,20€ |
| 5 | ΤΣΙΜΕΝΤO-ΣΑΚΙ 50Kg | 44111200-3 | τεμ. | 6,70 € |
| 6 | ΚΡΑΣΠΕΔΟ | 44912400-0 | τεμ. | 5,00 € |
| 7 | ΑΣΒΕΣΤΟΣ 16lit | 44921200-4 | τεμ. | 4,00 € |

ΠΛΗΡΩΜΗ

Ο ανάδοχος, για την πληρωμή του, θα υποβάλει τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής.

Η οριστική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.

Ο  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον Εργοδότη.

Στις τιμές μονάδας για την προμήθεια περιλαμβάνονται οι παρακάτω δαπάνες:

Η προμήθεια των υλικών, μηχανημάτων κ.λ.π. , σύμφωνα με την παρούσα και η ευθύνη της ποιότητας των υλικών και των εξοπλισμών και οι έλεγχοι αυτών.

Η ασφαλής μεταφορά, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση και τοποθέτηση των υλικών στο ζητούμενο, από τον εργοδότη, σημείο, μέχρι την παραλαβή τους.

Η σταλία του φορτηγού, των μηχανημάτων και μέσων, η μεταφορά τους κ.λπ.

Η διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού, μέσων, αναλωσίμων κ.λπ. για την καλή εκτέλεση της παρούσας.

Οι δαπάνες συντήρησης των μέσων, μηχανημάτων κ.λπ.

Οι δαπάνες των αναλωσίμων των μέσων, μηχανημάτων κ.λ.π., όπως το καύσιμο λειτουργίας τους.

Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισμό από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν.

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, του κάθε είδους προσωπικού.

Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού, κ.λπ.)

Οι δαπάνες αποκατάστασης οποιαδήποτε βλάβης πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα του αναδόχου.

Οι ευθύνες έναντι οποιασδήποτε βλάβης σε τρίτους, πρόσωπα, εγκαταστάσεις, ιδιοκτησίες, διερχόμενα οχήματα κ.λπ. και οι δαπάνες αποκατάστασης οποιαδήποτε βλάβης πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η τήρηση όλων των πτυχίων, διπλωμάτων, αδειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας και των συμπληρωματικών εργασιών, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η τήρηση των διατάξεων, νόμων, κανονισμών, προδιαγραφών εθνικών και κοινοτικών, όπως ισχύουν σήμερα, του τεύχους τεχνικών δεδομένων/ τεχνικών προδιαγραφών ή της τεχνικής έκθεσης, των οδηγιών της υπηρεσίας και

Η ευθύνη των σφαλμάτων, παραλείψεων ή ελαττωμάτων, με υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κάθε δαπάνη, ακόμα και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της παρούσας.

που τυχόν απαιτηθούν για την εκτέλεση της παρούσας.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Προϋπολογίζεται ότι για την προμήθεια με τίτλο: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, δε θα ξεπεραστεί το ποσό των 4.000,00€ (τέσσερις χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού  του έτους 2020 και συγκεκριμένα στον  Κ.Α. 30-6662.001 με τίτλο: Υλικά συντήρησης και επισκευής οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων κ.τλ.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 05-08-2020 |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 05-08-2020 Η προϊσταμένη |
| --- | --- | --- |
| Αντωνιάδου Δέσποινα Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |  | Σουσάνα Καρανικόλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |